ROMÂNIA									    Aprobat

JUDEŢUL MUREŞ								   PRIMAR

MUNICIPIULU TÎRGU MUREŞ			         		          dr.Dorin Florea

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr.44864 (1613) din 18.08.2015

# Expunere de motive

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Revizia 1

Disfuncţiile reţelei stradale ale municipiului Tg.Mureş în condiţiile traficului actual, se datorează şi  lipsei traseelor alternative pentru majoritatea cartierelor de locuinţe. Din acest motiv, circulaţia are tendinţa de a se concentra pe câteva artere majore ale oraşului care traversează zona centrală şi zonele adiacente acesteia, traficul devenind foarte greoi la orele de vârf.

Una din variantele alternative, este crearea unui pod de legătură peste râul Mureş, între strada Mureşului şi strada Zăgazului, care ar deservi atât locuitorii din cartierul Unirii, cât şi pe cei ai  localităţilor limitrofe.

De asemenea acest pod va contribui la dezvoltarea economică a zonei aferente străzii Mureşului. Se va crea un acces direct al locuitorilor localităţii Sântana de Mureş, care nu ar mai fi nevoiţi să traverseze cartierul Unirii pentru a intra în oraş; de asemenea, acest pod va scoate din tabloul de trafic al podului peste râul Mureş de pe str. Călăraşilor,  oparte important de autovehicule.

Podul va asigura circulaţia tuturor autovehiculelor şi va fi prevăzut cu 2 benzi de circulaţie cu o lăţime minimă de 3,50 m, având pe ambele părţi, trotuare cu o lăţime minimă de 1,50 m fiecare şi o pistă de ciclişti cu o lăţime minimă de 1,00 m.

Se va studia şi realizarea unui sistem de iluminat public pe pod şi rampe de acces, realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare, printr-o 	 reţea de  canalizare, marcarea şi semnalizarea rutieră, precum şi racordurile cu străzile de legătură.

Prin soluţia tehnică, au fost propuse la ambele capete ale podului, intersecţii de tip giraţie, ce oferă un nivel de serviciu bun.

Având în vedere cerinţele prevăzute în tema de proiectare elaborată de către Primăria mun. Tg.Mureş, concluziile studiilor topografice, geotehnice, hidrologice, de trafic, notele de calcul întocmite, au fost studiate următoarele două scenarii de alcătuire constructivă generală  podului (cu menţiunea că deţinem toate avizele necesare):

SCENARIUL 1 :

Pod  cu 7 deschideri şi lungime totală de L= 495,95 m

Infrastructurile podului vor fi alcătuite din 2 culei fundate direct şi 6 pile fundate indirect. Culeele vor fi realizate din beton armat fundate direct. Fundaţia va fi rigidă  cu înălţimea de 2,00 m. Elevaţiile vor avea înălţimi de 6,00 m Culeea C1 (mal stâng) respective 8,30 m (mal drept) şi vor fi prevăzute cu ziduri întoars, dren şi rigole prntru colectarea şi evacuarea apelor pluviale. Racordarea culeelor cu terasamentele se va face cu ziduri de sprijin.

Rampele de acces vor fi alcătuite din ziduri de sprijin realizate din beton armat şi prevăzute cu drenuri şi rigole pentru colectarea apelor pluviale.	Rampa de acces de pe malul stâng (Aleea Carpaţi) se va construi în aliniament cu podul şi va avea lungimea de 98,50 m. Rampa de acces de pe malul drept (str. Mureşului) va avea lungimea de 156,30 m şi va fi alcătuită din 2 curbe şi 2 aliniamenteîn lungime de cca.100 m şi rexpectiv cca.56 m.

Podul este prevăzut cu sistem de iluminat.

Profilul transversal al drumului pe rampele de acces va avea lăţimea de 7,80 m (deci 2 benzi de circulaţie de 3,90 m) şi trotuare realizate din beton C12/15 de cca. 27 cm grosime, peste care se va executa un strat de 3 cm grosime şi 1,00 m lăţime – zona pietonală şi un  strat de 3 cm grosime şi 1,50 m lăţime de beton asfaltic BA8 colorat – pista ciclişti.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 38.451.321 lei,  reprezentând 8.646.187 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) :  30.221.100 lei,  reprezentând 6.795.534 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

Capacitate: L= 495,95 m,

Durata de execuţie: 24  luni

SCENARIUL 2 : Pod cu cu 4 deschideri şi lungime totală de L= 495,95 m, executate din beton precomprimat şi oţel beton.

Deschiderea centrală a podului este un arc cu calea jos, iar viaductele de acces sunt alcătuite din grinzi din beton prefabricat precomprimat. Tălpile arcului au formă parabolică, având înălţimea maximă la mijlocul deschiderii de citca 20,00 m.

Infrastructurile podului vor fi alcătuite din 2 culei fundate direct şi 3 pile fundate indirect.

Culeele vor fi de greutate, realizate din beton armat fundate direct. Fundaţia va fi rigidă  cu înălţimea de 2,00 m. Culeele sunt  prevăzute cu ziduri întoarse, dren în spate şi rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale şi dale de racordare cu terasamentele.. Racordările culeelor cu terasamentele se vor face cu ziduri de sprijin datorită condiţiilor din teren.

Rampele de acces vor fi alcătuite din ziduri de sprijin realizate din beton armat şi prevăzute cu drenuri şi rigole pentru colectarea apelor pluviale.

Podul este prevăzut cu sistem de iluminat.

Profilul transversal al drumului pe rampele de acces va avea lăţimea de 7,80 m (deci 2 benzi de circulaţie de 3,90 m)  şi trotuare realizate din beton C12/15 de cca. 27 cm grosime, peste care se va executa un strat de 3 cm grosime şi 1,00 m lăţime – zona pietonală şi un  strat de 3 cm grosime şi 1,50 m lăţime de beton asfaltic BA8 colorat – pista ciclişti.

Principalii indicatori tehnico-economici care se propun spre aprobare sunt:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 43.457.672 lei,  reprezentând  9.771.918 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 34.616.915 lei,  reprezentând  7.783.980 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015), Capacitate: L= 495,95 m

Durata de execuţie: 24  luni

În vederea recomandării celei mai bune alternative de realizare a podului peste râul Mureş, proiectantul a realizat o Analiză Multicriterială. Conform acesteia, SCENARIUL 1 a obţinut punctajul cel mai bun, care este recomandat.

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş »  - Scenariul 1 sau Scenariul 2.

DIRECTOR EXECUTIV		         DIRECTOR EXECUTIVADJUNCT

ing. Racz lucian                                                    ing.Fărcăşan Rodica

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş,

Comisiile de specialitate ale autorităţii publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

Preşedinte                                                                            Secretar

jr. Peti Andrei                                                                ing. Maior Sergiu Claudiu

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Preşedinte							Secretar

______________	 ec. Loghin Lucian Mircea

3. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.

Preşedinte							Secretar

ec. Bakos Levente 	ing. Moldovan Octavian Dan

4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sport, agrement şi integrare europeană.

Preşedinte							Secretar

_____________                                                           prof. Someşan Cristina Ligia

5. Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte.

Preşedinte							Secretar

med. Sîmpălean Dan Ştefan 	av. Karácsony Erdei Etel

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ					VARIANTA I

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Scenariul 1

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. 44864 (1613) din 18.08.2015 a DIRECŢIEI TEHNICE, privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 1

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

## H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia˝ Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 1, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 38.451.321 lei,  reprezentând 8.646.187 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) :  30.221.100 lei,  reprezentând 6.795.534 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

Capacitate: L= 495,95 m,

Durata de execuţie: 24  luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Tehnică.

VIZA DE LEGALITATE			  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretar Municipiul Tg.Mureş

Jrs. Andrei Mureşan                    	              __________________________

# ROMANIA										Proiect

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ				            VARIANTA II

## HOTĂRÎREA nr._____

din __________________

pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la investiţia

˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝

Scenariul 2

Consiliul local municipal întrunit în sedinţa ordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. nr. 44864 (1613) din 18.08.2015 a DIRECŢIEI TEHNICE, privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi aindicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 2

În temeiul prevederilor  art.36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4), lit.”d”, art.45, alin.(1), art.115 alin. (1)  lit.”b”, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

## H o t ă r ă ş t e

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici privind investiţia˝ ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tg.Mureş ˝- Scenariul 2, după cum urmează:

Valoare totală (inclusiv TVA) : 43.457.672 lei,  reprezentând  9.771.918 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015),

din care, C+M (inclusiv TVA) : 34.616.915 lei,  reprezentând  7.783.980 Euro

(la un curs mediu de 1 Euro = 4,4472 lei din 13.03.2015), Capacitate: L= 495,95 m

Durata de execuţie: 24  luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează primarul municipului Tg.Mureş şi Executivul Consiliului Local municipal, prin Direcţia Tehnică.

.

VIZA DE LEGALITATE			  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Secretar Municipiul Tg.Mureş

Jrs. Andrei Mureşan                    	              __________________________