R O M Â N I A                                                              	 		 (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                            		PRIMAR,

ARHITECT ŞEF 	                                      	          			Soós Zoltán

Nr. 576 din 02.02.2021

Referat de aprobare

privind documentaţia de urbanism

„Plan Urbanistic Zonal- Planului urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în

"LV1z" pentru extindere şi mansardare locuinţă”, str. Verii nr. 51

cu regulamentul local de urbanism aferent

Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor

La solicitarea dlui Benedek Imre- Sandor, coproprietar al imobilului cu suprafaţa de teren de 1000mp, situat în  intravilanul Municipiului Târgu Mureş, strada Verii, nr. 51, edificat cu construcţii (C1- casă de cărămidă D+P+E+M, C2- casă de pază), identificat ca fiind cel evidențiat în C.F. nr. 125309- Tg. Mureș, nr.cad. 125309(nr. cad. vechi 801, nr. top. 2863/2/1/1/1), s- a emis certificatul de urbanism nr. 1470/13.08.2019 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal, în scopul reglementării imobilului din punct de vedere urbanistic, pentru extinderea şi mansardarea locuinţei existente.

Zona în care este situat imobilul descris este reglementată prin „P.U.Z.- zona rezidenţială Cornești” aprobat prin H.C.L. nr. 166/26.10.2000, fiind cuprinsă în:

- UTR"LVz"- zona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab

construiţi; ”LV2z”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru care regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. prevede:

Problemele ridicate de această subzonă sunt următoarele: se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanţilor instabili sau cu stabilitate incertă, conform concluziilor din studiul geotehnic și hidrologic din zona platoului Corneşti, care pot fi activate dacă va continua tendinţa de îndesire prin relotizare şi de înlocuire a clădirilor de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale uşoare, cu clădiri cu P+1- P+3 niveluri, de dimensiuni mari şi fronturi mari; este obligatoriu ca în zona versanţilor să se efectueze studii de stabilitate pe bază de profile şi expertize geotehnice, avizate de o Comisie a Versanţilor, pentru orice lucrări de construcţie, reconstrucţie, extindere, modernizare sau relotizare, deoarece o intervenţie incompatibila într- un anumit punct, prezintă riscul de a antrena destabilizarea unui întreg sector de versant, cu grupuri de alte clădiri precum şi cu străzi şi reţele edilitare publice, provocând importante pagube şi punând în pericol siguranţa locuitorilor; solicitanţii certificatelor de urbanism pentru terenuri în panta trebuie avertizaţi ca societăţile de asigurare nu vor accepta asigurarea clădirii în cazul incalcarii prevederilor Regulamentului Local de Urbanism şi a condiţiilor din autorizaţia de construire; controlul scurgerii apelor pluviale în sensul captării și drenării acestora în sistem separativ în rețeaua urbană.Utilizări admise: se admite funcţiunea de locuire. Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P, P+M, cu următoarele condiţionări:  nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare; regimul de construire va fi numai izolat;  se va sigura o greutate cat mai redusa a construcţiilor; lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m; raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cat mai apropiat de 1,0; înălţimea max recomandată este P+M; se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului; se admite mansardarea clădirilor parter existente cu o suprafaţă desfăşurată pentru nivelul mansardei de max 60% din aria unui nivel curent; se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse de preferință la intersecţii şi se va considera că au o arie de servire de 250m; se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi, viță de vie, grădini. Utilizări interzise: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 200 mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicule mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;  creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta; depozitare en- gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de intretinere auto;  lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;  orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii, ţinându- se seama de dimensiunea maximă admisă a clădirii de 15,0x15,0m (225mp) şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la max 30% (ceea ce, adaugă la suprafaţa construita a locuinţei încă circa 80mp pentru, garaj, trotuare de gardă, accese, curte pavată): parcela are suprafaţa min de 1000mp şi un front la stradă de min 15,0m; adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinută printr- o trecere de min3,0m; Amplasarea clădirilor faţă de aliniament: clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: clădirile vor fi dispuse numai izolat şi se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu min jumătate din înălţimea la cornişă măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,0m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate. Retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0m. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: distanţa min dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m. Circulaţii şi accese: parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr- o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de min 3,0m lățime.

Staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor: înălţimea acoperişului nu va depăşi gabaritul unui cerc cu raza de 7,0m cu centrul pe linia cornişei; înălţimea anexelor lipite de limita proprietăţii nu vor depăşi înălţimea gardului (2,20m). POTmax= 15%; CUTmax= 0,3.

Zona studiată prin P.U.Z. cuprinde şi o parte din spaţiul rezervat pentru tunel conform PUG 2000 încadrat în UTR”Vz”- zona spațiilor plantate; ”V5z”- Culoare de protecție față de infrastructura tehnică. Utilizări admise: conform legilor și normelor în vigoare. Utilizări interzise: orice amenajări care să atragă locuitorii în spațiile de protecție față de infrastructura tehnică reprezentată de circulații majore și de rețele de transport a energiei electrice a gazelor; tăierea arborilor fără autorizația autorităților locale abilitate. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)- conform limitelor stabilite și conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Amplasarea clădirilor față de aliniament, amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor, amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă, circulații și accese, staţionarea autovehiculelor, înălțimea max. admisibilă a clădirilor, aspectul exterior al clădirilor, condițiile de echipare edilitară, spații libere și spații plantate, împrejmuiri, POTmax, CUTmax- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Acest culoar nematerializat pe teren, va fi eliminat prin  documentaţia "Actualizare P.U.G.- Municipiul Târgu Mureş"(conform cu prevederile P.U.G. preliminar aprobat prin H.C.L. nr. 76/26.04.2012).

Necesitatea elaborării unui P.U.Z. pentru reglementarea acestui imobil de 1000mp cu geometrie atipică, situat la intersecţia a două corpuri de stradă Verii-Trebely, se datorează temei de proiectare a proprietarilor imobilului care doresc să refuncționalizeze locuința existentă și să o extindă pe parter, etaj și mansardă, păstrând caracterul arhitectural al clădirii cu finisaje, detalii, volumetrie neo- brâncovenească (starea fizică şi aspectul acesteia sunt foarte bune), însă regulamentul local de urbanism aprobat în zonă, nu asigură reglementările necesare atingerii scopului, având în vedere faptul că înălţimea este limitată la P+M în condiţiile în care construcţia existentă are momentan D+P+E+M. De asemenea şi indicatorii urbanistici realizaţi(POTexistent cca16% şi CUTexistent cca 0,4) sunt mai mari decât cei aprobaţi prin regulamentul local aferent "P.U.Z.- Corneşti"(POTmax=15%; CUTmax=0,3).

Deşi "P.U.Z.- zona rezidenţială Cornești" a favorizat construirea celei mai atractive zone a orașului, căutate pentru perspectivă, zone verzi,  din analiza acesteia rezultă faptul că, clădirile sunt în marea lor majoritate noi, în principal locuinţe cu regim de înălţime D(S)+P+M(1) iar cea a pensiunii Adria, are regimul de înălţime D+P+1E+M, ceea ce evidenţiază că P.U.Z.- ul aprobat în anul 2000, este depăşit pe alocuri în ceea ce priveşte anumite reglementări iniţial stabilite. Zona are toate utilităţile necesare funcţionării unei locuinţe, strada Verii dispunând de toate utilităţile necesare construirii.

P.U.Z.- ul menține caracterul general al zonei, însă redefineşte subzona ca fiind "LV1z" - subzona locuințelor individuale, cu regim de înălțime P+1E+M, situate pe versanți slab construiți în condiții de densitate redusă", specifică situaţiei existente din teritoriul  studiat.

Concluziile generale aferente amplasamentului studiat sunt următoarele: terenul în amplasamentul cercetat, din punct de vedere al stabilității generale, în starea actuală, este stabilă (zonă neafectată de eroziuni și alunecări de teren active); pe teritoriul amplasamentului nu sunt obiective poluante, ce ar putea contamina solul sau freaticul din surse de la suprafață; teritoriul amplasamentului nu este traversat de rețele electrice supraterane de înaltă tensiune; cotele de prezență ale apei subterane, ca și manifestarea unor infitrații de apă sau izvorări, nu influențează în mod special executarea unor spații utilizabile în subteran; la proiectarea unor viitoare construcții se va ține seama de încadrarea terenului în funcție de construibilitatea acestuia. Amplasamentul cercetat aparține terenurilor construibile, fără restricții, astfel că se pot executa construcții noi.

Arealul cercetat nu prezintă semne de instabilitate. Condițiile de amplasament nu conduc la concluzia existenței unui risc privind producerea unor fenomene de alunecare. Toate săpăturile se execută sprijinit cu elemente calculate. Se recomandă un sistem de fundație, capabilă pentru preluarea unor deformații, care pot apărea în timpul lucrărilor pe amplasament, ținând cont de condițiile geomorfologice- geologice specifice.

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. detaliază reglementările specifice UTR"LV1z"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+1+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă, astfel:

Problemele ridicate de această subzonă sunt următoarele: se impune limitarea riscurilor de alunecare a versanţilor instabili sau cu stabilitate incertă, în special de pe dealul Budiului şi din zona platoului Corneşti, care pot fi activate dacă va continua tendinţa de îndesire prin relotizare şi de înlocuire a clădirilor de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale uşoare, cu clădiri cu P+1- P+3 niveluri, de dimensiuni mari; este obligatoriu ca în zona versanţilor să se efectueze studii şi expertize geotehnice, avizate de o Comisie a Versanţilor, pentru orice lucrări de construcţie, reconstrucţie, extindere, modernizare sau relotizare, deoarece o intervenţie incompatibila într-un anumit punct, prezintă riscul de a antrena destabilizarea unui întreg sector de versant, cu grupuri de alte clădiri precum şi cu străzi şi reţele edilitare publice, provocând importante pagube şi punând în pericol siguranţa locuitorilor; solicitanţii certificatelor de urbanism pentru terenuri în panta trebuie avertizaţi ca societatile de asigurare nu vor accepta asigurarea clădirii în cazul incalcarii prevederilor Regulamentului Local de Urbanism şi a condiţiilor din autorizaţia de construire; contrilul scurgerii apelor pluviale în sensul captării și drenării acestora în sistem separativ în rețeaua urbană. Utilizări admise: se admite funcţiunea de locuire. Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P, P+1, D+P+1E+M cu următoarele condiţionări: nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fără studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare;  regimul de construire va fi numai izolat;  se va sigura o greutate cât mai redusă a construcţiilor; raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cat mai apropiat de 1,0; înălţimea maximă recomandată este P+1+M (D+P+1E+M); se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului. Se admite mansardarea clădirilor parter existente; se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera că au o arie de servire de 250m; se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi, viță de vie, grădini. Clădirile existente din zona studiată, care depășesc 200mpAdc se plantează la gabaritele și funcțiunile actuale.

Utilizări interzise: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţa de 200mpAdc, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare; activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicole mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; depozitare en-gros; depozitari de materiale refolosibile;  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de întreţinere auto; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni): parcela se considera construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiţii, ţinându-se se seama de dimensiunea maximă admisa a clădirii de 15,0 x 15,0m (225mp.) şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la maxim 30% (ceea ce, adaugă la suprafaţa construită a locuinţei încă circa 80mp pentru, garaj, trotuare de gardă, accese, curte pavată): parcela are suprafaţa minimă de 800mp şi un front la stradă de minim 12,0m; adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinută printr-o trecere de minim 3,0m;  clădirile existente din zona studiată care depășesc 225mp, se păstrează la gabaritele și funcțiunile actuale.

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament: clădirile noi propuse se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m; clădirile existente și extinderile lor vor fi dispuse conform cadrului construit preexistent, la distanțe mai mici sau pe aliniament. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: clădirile noi vor fi dispuse numai izolat şi se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,0m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate. Retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0m. Clădirile existente și extinderile lor vor fi dispuse conform cadrului construit preexistent, până la limitele de proprietate, respectind codul civil.

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m; se exceptează garajele, clădirile anexe, cabinele de poartă, cu regim de înălțime P. Circulaţii şi accese: parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de minim 3,0m lăţime. Staţionarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice. Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor: înălţimea maximă admisibilă D+P+1E+M. Aspectul exterior al clădirilor: clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate; toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile; se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor. Condiţii de echipare edilitară: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico- edilitare publice; toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare; pentru instalaţiile de apă şi canal se vor prevedea galerii ranforsate. Spaţii libere şi spaţii plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp; în zonele de versanţi se recomanda plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate. Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălţimea de max 2,20m şi min 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparenta din metal sau lemn dublată de gard viu.

POTmax=20%; CUTmax=0,3(pentru înălţimi P); CUTmax=0,6 (pentru înălţimi D+P+1+M).

P.U.Z.- ul prezentat conţine: avizul tehnic Arhitect Şef,  avizul de oportunitate care a stat la baza elaborării P.U.Z., certificatul de urbanism, extrasul de carte funciară aferene imobilului reglementat prin P.U.Z., planul de situaţie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, avizele favorabile ale  deţinătorilor de utilităţi: SC "Aquaserv" SA, SDEE "Transilvania" Sud, SC "Delgaz Grid" SA, SC "Telekom România Communications" SA, SC"Depomureş Engie"SA, notificare privind îndeplinirea prevederilor legale referitoare la igienă şi sănătate publică emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș,  studiul geotehnic şi referat de verificare la cerinţa Af,  decizia de încadrare emisă de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Mureş, adresă emisă de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Horea”( prin care se impune respectarea prevederilor R.G.U. aprobat prin HG nr. 525/1996 şi potrivit căreia "în condiţiile în care sunt asigurate posibilităţile de acces la drumurile publice, este asigurat accesul autospecialelor de intervenţie la cel puţin o faţadă a clădirii şi construcţia nu este identificată în zona restricţiilor de construire, nu este obligatorie obţinerea avizului de securitate la incendiu"), avizul ADP(condiţionat de "nu se va modifica accesul auto şi pietonal existent"), avizul Direcţiei Tehnice (cu condiţiile uzuale valabile pentru fazele ulterioare P.U.Z.- ului respectiv la faza DTAC), acordul Băncii Transilvania notată la foaia de sarcini a CF- ului aferent imobilului, declaraţia autentificată a proprietarilor imobilului privind extinderea pe cheltuiala proprie a reţelelor de utilităţi necesare obiectivelor propuse, conform cu cerinţele furnizorilor şi prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor în vecinătate ori domeniului public/privat al municipiului Tg. Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin P.U.Z., dovada amplasării pe teren a panourilor de informare şi consultare a publicului reglementate prin Ordinul nr. 2701/2010 şi prin  H.C.L. nr. 140/2011 pentru regulamentul local de informare şi consultare a publicului privind planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, dovada achitării taxei RUR, procesul verbal al dezbaterii publice.

Propunerile de reglementare urbanistică a zonei au fost supuse informării şi consultării publicului prin metodele afişării pe site- ul oficial al Municipiului începând cu luna septembrie 2020, respectiv la avizierul instituţiei a planşelor aferente documentaţiei de urbanism.

La dezbaterea publică din data de 27.11.2020 organizată de Municipiu, anunţată în presa locală şi pe site- ul instituţiei respectiv la avizierul acesteia, nu s- au înregistrat sesizări scrise sau verbale(conform procesului verbal anexat).

Faţă de cele expuse cu referire la reglementările urbanistice propuse pentru zona reglementată şi la conţinutul studiului, înaintăm spre avizarea comisiilor de specialitate şi spre aprobarea Consiliului Local Municipal, documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z" pentru extindere şi mansardare locuinţă”, cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilul cu suprafaţa de teren de 1000mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş,  str. Verii nr. 51, evidenţiat în cartea funciară nr. 125309- Târgu Mureş, nr. cad. 125309, elaborat sub nr. proiect 610/2019-2020 de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela.

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

ARHITECT ŞEF

arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

PRIMAR,

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ________

din _____________________2021

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere

şi mansardare locuinţă”, str. Verii nr. 51

cu regulamentul local de urbanism aferent

Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 576 din 02.02.2021 iniţiat de Primar prin Direcţia ”Arhitect Şef”

- Avizul tehnic al Arhitectului Şef nr. 05/02.02.2021

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş

În conformitate cu prevederile:

- art. 2*), alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea   nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 şi art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

- H.C.L. nr. 166/26.10.2000 privind aprobare "P.U.Z.- zona rezidenţială Corneşti",

- art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- art.7, alin.(1)- (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

- În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z" pentru extindere şi mansardare locuinţă”, cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilul cu suprafaţa de teren de 1000mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş,  str. Verii nr. 51, evidenţiat în cartea funciară nr. 125309- Târgu Mureş, nr. cad. 125309, aflat în proprietatea lui Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor, în condiţiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 610/2019-2020 elaborat de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele şi acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza  în condiţiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv UTR"LV1z"- subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P+1E+M, situate pe versanţi slabi construiţi, în condiţii de densitate redusă, cu obligativitatea  rezolvării extinderilor aferente reţelelor de utilităţi, a branşamentelor de către beneficiari pe cheltuiala proprie şi respectării prevederilor H.C.L. nr. 6/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

Pentru emiterea autorizaţiilor de construire în vederea edificării, proprietarii imobilului reglementat vor depune anticipat o declaraţie pe propria răspundere autentică prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentaţie.

Totodată prin declaraţia ce se va depune la dosar, proprietarii imobilului îşi asumă orice daună rezultată din realizarea investiţiei şi renunţă la orice acţiune în despăgubiri faţă de municipiul Târgu Mureş.

Art.3.Planul urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent, modifică şi completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentaţie şi are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.4.Prezenta hotărâre împreună cu documentaţia aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicţia de a schimba destinaţia locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentaţii de urbanism pe întreaga durată de existenţă a imobilului, interdicţie care se va nota în cartea funciară la evidenţierea imobilului edificat, în condiţiile legii şi care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi respectarea documentaţiei de urbanism se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Arhitect Şef.

Art.6.În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

Secretar  General al Municipiului  Târgu  Mureş

Soós  Erika

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ