R O M Â N I A                                                              	 		 (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                            		P R I M A R,

ARHITECT ŞEF 	                                      	          			SOÓS ZOLTÁN

Nr. 3036(2724) din 20.05.2021

Referat de aprobare

privind documentaţia de urbanism

„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z",

stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", str. Viile Dealul Mic fnr,

cu regulamentul local de urbanism aferent,

Proprietari- Beneficiari: Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga

La solicitarea lui Kelemen Szabolcs, în calitate de cobeneficiar al proiectului şi de coproprietar al imobilului, s-a emis certificatul de urbanism nr. 1228/04.07.1999 pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal, necesar stabilirii reglementărilor urbanistice pentru construire locuinţă unifamilială pe parcela liberă de construcţii cu suprafaţa de teren de 525mp, situată în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Viile Dealul Mic fnr, evidenţiat în cartea funciară nr. 129172- Târgu Mureş, nr. cad 129172, aflat în proprietatea lui Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga( în cotă de 1/1).

Zona în care este situat imobilul a fost reglementată prin P.U.G.- Municipiul Târgu Mureş, aprobat prin H.C.L. nr. 257/19.12.2002(H.C.L. nr. 239/17.12.2020), fiind cuprinsă în :

- UTR”LV”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1, situate pe versanţi slab construiţi; “LV2”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M,

situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant, pentru care regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. prevede:

Utilizări admise: se admite funcţiunea de locuire.

Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu parter cu următoarele condiţionări: nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generala neasigurata sau incertă fără studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare; regimul de construire va fi numai izolat; se va sigura o greutate cat mai redusă a construcţiilor; lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m, raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cat mai apropiat de 1,0; înălţimea maximă recomandată este P, se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului; nu se admite mansardarea sau extinderea locuinţelor existente; se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera că au o arie de servire de 250m; se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi.

Utilizări interzise: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare; activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicole mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă; depozitare en- gros; depozitări de material refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de întreţinere auto; lucrări de terasament de naturăa să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; ori ce lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni): parcela se considera construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiţii, ţinânduse se seama de dimensiunea maximă admisa a clădirii de 15,0x 15,0m (225mp) şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la max 10% (ceea ce adaugă la suprafaţa construită a locuinţei încă circa 80mp pentru, garaj, trotuare de garda, accese, curte pavată): parcela are suprafaţa min de 3000mp şi un front la stradă de min 20,0m; adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obţinută printr- o trecere de min 3,0m;

Amplasarea clădirilor faţă de aliniament: clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: clădirile vor fi dispuse numai izolat şi se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu min jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 3,0m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişe măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0m. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: distanţa min dintre clădirile de pe aceeaşi parcela va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m. Circulaţii şi accese: parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de min3,0m lăţime. Staţionarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor: înălţimea maximă admisibilă la cornişe 4,0m(P); înălţimea acoperişului nu va depăşi gabaritul unui cerc cu raza de 7,0m cu centrul pe linia cornişei; înălţimea anexelor lipite de limita proprietatii nu vor depăşi înălţimea gardului (2,20m). Aspectul exterior al clădirilor: clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate; toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile;  se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor.Condiţii de echipare edilitara: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico- edilitare publice; toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare; pentru instalaţiile de apa şi canal se vor prevedea galerii ranforsate. Spaţii libere şi spaţii plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţada; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp; în zonele de versanţi se recomandă plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate.

Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălţimea de max 2,20m şi min 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu.

POTmax= 5%; CUTmax= 0,05;

- UTR”V”- zona spaţiilor plantate cu “V4”- zona de protecţie a cursurilor de apă,  cu următoarele reglementări:

Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate inclusiv pentru a se identifica valoarea acestora din punct de vedere ecologic.

Utilizări admise- conform  legilor şi normelor în vigoare.

Caracteristicile parcelelor, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă, circulaţiile şi accesele, staţionarea autovehiculelor, înălţimea max. admisibilă a clădirilor, aspectul exterior al clădirilor, condiţiile de echipare edilitară, spaţiile libere şi spaţiile plantate, împrejmuirile, POTmax şi CUTmax se realizează conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Interdicţie de construire, cu excepţiile prevăzute de lege.

Amplasamentul studiat fiind situat într- o zonă în plină transformare datorită apariţiei vilelor şi a cabanelor în zone cu pante mai accentuate, a atras atenţia asupra posibilităţii transformării părţii construibile cu pante stabile şi construibile într- un cartier cu case de locuit unifamiliale cu regim mic şi mediu de înălţime, dotate cu toate utilităţile necesare funcţionării.

Ultimele case autorizate în baza documentaţiilor de urbanism aprobate s- au construit pe parcele de 300mp- 800mp, în regim D+P+M/S+P+M, cu POTmax de 40%- 45%, cu arhitectură modernă, finisaj adecvat şi cu toate utilităţile necesare. Această zonă se află la cca 100m distanţă de zona studiată în actualul P.U.Z.

Terenul studiat se află într- o zonă ușor accesibilă dinspre ”centura” Căii Sighișoarei. Parcela studiată este accesibilă din strada Viile Dealul Mic, o stradă ramificată din centură, recent asfaltată şi dotată cu reţea de canalizare unitară, reţele de alimentare cu energie  electrică, gaze naturale şi apă potabilă.

Zona este un cartier marginal al Municipiului, cu circulație redusă, având intimitatea necesară pentru locuințele unifamiliale rezidențiale noi construite și pentru cele vechi, asigurând confortizarea acestora prin utilitățile realizate în ultimele decenii.

Tema beneficiarului privind construirea unei case de locuit unifamiliale în regim Sp+P+1 pe parcela cu suprafaţa de teren de 525mp şi front la stradă de 19,94m şi cerinţele regulamentului local de urbanism aferent P.U.G. în vigoare referitoare la caracteristicile minime ale lotului construibil(suprafaţa min de 3000mp şi un front la stradă de min 20,0m), regimul de înălţime max admis, POTmax, CUTmax, la menţinerea liberă de construcţii a zonei "V4", au condus la necesitatea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru studierea posibilităţii edificării construcţiei dorite.

Această documentaţie păstrează zonificarea stabilită prin P.U.G., respectiv  UTR”LV”- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+M, P+1, situate pe versanţi slab construiţi şi propune reâncadrarea subzonei în "LV1z"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă pentru zona construibilă, pentru care regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. prevede:

Utilizări admise: se admite funcţiunea de locuire.

Utilizări admise cu condiţionări: locuinţe individuale în regim de construire izolat cu P+1(M), cu următoarele condiţionări: Nu se va construi pe pante mai mari de 5% în cazul versanţilor slab construiţi cu stabilitate generala neasigurata sau incerta fara studii geotehnice şi lucrări speciale de consolidare; Regimul de construire va fi numai izolat; Se va sigura o greutate cat mai redusa a construcţiilor; Lungimea maximă a laturilor în plan a clădirii nu va depăşi 15,0m; Raportul dintre dimensiunile în plan ale laturilor clădirilor va fi cât mai apropiat de 1,0; Înălţimea maximă recomandata este P+1(M); Se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri şi cu suprafeţe impermeabile sub 30%; Plantarea se va face cu specii ale căror rădăcini contribuie la stabilizarea terenului. Se admite mansardarea clădirilor parter existente cu o suprafaţă desfăşurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 200mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera că au o arie de servire de 250m; se admite utilizarea terenului pentru plantaţii de arbori fructiferi.

Utilizări interzise: funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp ADC; generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5autovehicole mici pe zi sau ori ce fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate; creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta; depozitare en-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; autobaze şi staţii de intretinere auto;  lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapida a apelor meteorice.

Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni): parcela se consideră construibilă dacă se respecta cumulativ următoarele condiţii, ţinându-se se seama de dimensiunea maximă admisa a clădirii de 15,0x 15,0m(225 mp) şi de limitarea mineralizării şi acoperirii cu construcţii a parcelei la max 30% (ceea ce adaugă la suprafaţa construita a locuinţei încă circa 80mp pentru, garaj, trotuare de garda, accese, curte pavata): parcela are suprafaţa min de 500 mp şi un front la stradă de min 14,0m;  adâncimea parcelei este mai mare sau egală cu lăţimea; parcela este accesibilă dintr- un drum public direct sau prin servitute de trecere legal obtinuta printr-o trecere de min 3,0m.

Amplasarea faţă de aliniament: clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanţă de min 4,0m.

Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor: clădirea va fi dispusă numai în regim izolat şi va fi retrasă de la limitele laterale ale parcelei cu min 3,5m; se interzice dispunerea clădirilor cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate; retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișe măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0m;

Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă: distanţa min dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişe a clădirii celei mai înalte măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 6,0m.

Circulaţii şi accese: parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr- o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate de min 3,0m lăţime.

Staţionarea autovehiculelor: staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor: înălţimea maximă admisibilă la cornişe 7,0m(Sp+P+1); înălţimea anexelor lipite de limita proprietatii nu vor depăşi înălţimea gardului (2,20m).

Aspectul exterior al clădirilor: clădirile noi sau modificările/reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate; toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiş din materiale durabile; se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor şi garajelor.

Condiţii de echipare edilitară: toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; branşamentele pentru electricitate vor fi realizate îngropat și vor fi finanțate de beneficiari, conform aviz anexat; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în pârâul Roka; pentru canalizare menajeră se prevede folosirea stațiilor mecano- biologice. Datorită diferenței de nivel a amplasamentelor situate în aval față de str. Viile Dealul Mic racordarea la rețeaua de canalizare nu este posibilă.

Spaţii libere şi spaţii plantate: spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100mp; în zonele de versanţi se recomandă plantarea cu specii de arbori şi pomi fructiferi care prin forma rădăcinilor favorizează stabilizarea versanţilor, conform unui aviz de specialitate.

Împrejmuiri: gardurile spre stradă vor avea înălţimea de max 2,20m şi min 1,80m din care un soclu opac de 0,30m şi o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu.

POTmax=24%; CUTmax=0,6 pentru înălţimi Sp+P+1(Hmax admis la streașină= 7,0m)

Se menţine UTR"V"- zona spaţiilor plantate cu "V4”- zona de protecţie a cursurilor de apă, aferentă pârâului, zonă grevată de interdicţie de construire, cu excepţiile prevăzute de lege.

Documentaţia de urbanism are la bază: avizul tehnic Arhitect Şef, certificatul de urbanism, extrasul de carte funciară aferent imobilului care a generat elaborarea P.U.Z.- ului, aflat în proprietatea beneficiarilor, planul de situaţie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizul de oportunitate, avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, studiu geotehnic şi referat de verificare de calitate la cerinţa Af a studiului geotehnic, avizele favorabile ale deţinătorilor de utilităţi- SC”Compania Aquaserv”SA, SC SDEE Transilvania Sud, SC”Delgaz grid" SA, SC”Telekom România Communications” SA, SC"Depomureș engie"SA, SC"Romgaz"SA, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA, decizia de încadrare emisă de Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Mureş, adresă emisă de Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Horea”(prin care se impune respectarea prevederilor HG nr. 525/1996 privind R.G.U. pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu), avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, avizul de Gospodărire a Apelor  emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş(emis condiţionat  de respectarea zonei de protecţie faţă de pârâul Roca şi de obţinerea în mod obligatoriu a avizului favorabil de racordare la sistemul hidroedilitar), avizul Administraţiei Domeniului Public condiţionat de asigurare loc de parcare în interiorul parcelei), avizul Direcţiei Tehnice- Biroul Energetic (cu condiţiile uzuale valabile pentru fazele ulterioare P.U.Z.- ului respectiv la faza DTAC), aviz ANIF, declaraţie autentificată a proprietarilor imobilului reglementat prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor în vecinătate ori domeniului public/privat al municipiului Tg. Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin P.U.Z şi prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentaţie, acorduri autentificate proprietari imobile vecine dreapta- stânga, dovada amplasării pe teren a panourilor reglementate prin lege şi prin regulamentul local de informare şi consultare a publicului privind planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat prin HCL nr.140/2011, dovada achitării taxei RUR, procesul verbal al dezbaterii publice, raportul de consultare a publicului.

Propunerile de reglementare urbanistică a zonei au fost supuse informării şi consultării publicului prin metodele afişării pe site- ul oficial al Municipiului începând cu luna octombrie 2020, respectiv la avizierul instituţiei a planşelor aferente documentaţiei de urbanism.

La dezbaterea publică din data de 05.02.2021 organizată de Municipiu, anunţată prin afişarea pe panoul amplasat pe teren, în presa locală, pe site- ul instituţiei respectiv la avizierul acesteia, nu s- au înregistrat sesizări scrise sau verbale(conform procesului verbal anexat).

Faţă de cele expuse cu referire la reglementările urbanistice propuse pentru zona studiată şi la conţinutul studiului, înaintăm spre avizarea comisiilor de specialitate şi spre aprobarea Consiliului Local Municipal, documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z", stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", str. Viile Dealul Mic fnr, cu regulamentul local de urbanism aferent, elaborată sub nr. proiect 349/2020 de SC"Proiect"SRL- arhitect urbanist Keresztes Geza.

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

ARHITECT ŞEF

arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Proiect

(nu produce efecte juridice) *

Iniţiator

PRIMAR,

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2021

privind aprobarea documentaţiei de urbanism

„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z",

stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", str. Viile Dealul Mic fnr,

cu regulamentul local de urbanism aferent,

Proprietari- Beneficiari: Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3036(2724) din 20.05.2021 iniţiat de Primar prin Direcţia ”Arhitect Şef”

- Avizul tehnic al Arhitectului Şef nr. 10/05.03.2021

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş

În conformitate cu prevederile:

- art. 2, alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 şi art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,

- H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L.nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.- Municipiul Târgu Mureş",

- art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal- „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z", stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", str. Viile Dealul Mic fnr, cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilul liber de construcţii cu suprafaţa de teren de 525mp, situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Viile Dealul Mic fnr, evidenţiat în cartea funciară nr. 129172- Târgu Mureş, nr. cad 129172, aflat în proprietatea lui Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga(1/1), în condiţiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 349/2020 elaborat de S.C." PROIECT"S.R.L.- arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, declaraţiile şi acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condiţiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv: UTR"LV1z"- subzona locuinţelor individuale, cu regim de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă şi UTR“V4”- zona de protecţie a cursurilor de apă, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente reţelelor de utilităţi şi a branşamentelor  de către beneficiar şi în condiţiile impuse de către ADP şi Direcţia Tehnică.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr.6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş.

Toate costurile aferente investiţiei ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art.3.Planul urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent, modifică şi completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentaţie şi are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.4.Prezenta hotărâre împreună cu documentaţia aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicţia de a schimba destinaţia locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentaţii de urbanism pe întreaga durată de existenţă a imobilului, interdicţie care se va nota în cartea funciară la evidenţierea imobilului edificat, în condiţiile legii şi care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi respectarea documentaţiei de urbanism se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Arhitect Şef.

Art.6.În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Viză de legalitate

“p.  Secretarul  General al Municipiului  Târgu  Mureş,

Szövérfi László”

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ