# ROMÂNIA							         (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ				                      Initiator

DIRECȚIA TEHNICĂ						          PRIMAR

Nr. 57591/1633/12.08.2021						          Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru

“Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53”

Amplasamentul este situat în cartierul Mureșeni din municipiul Târgu Mures, intravilan, în suprafata totala de 10.760 mp, identificat prin CF nr. 128774, proprietatea Municipiului Târgu Mures.

Proiectul de față propune construirea a 4 blocuri de locuințe, cu 20 apartamente fiecare, crearea infrastructurii de apă-canal, infrastructura de drum si a unui spațiu de joacă de care vor beneficia persoanele care vor locui în blocurile sociale noi construite.

Blocurile de locuinte propuse sunt conforme prevederilor PUZ aprobat. Amplasarea lor s-a propus paralel cu curbele de nivel, apartamentele fiind orientate către est si vest.

Pentru realizarea celor 80 de apartamente s-au prevăzut patru secțiuni de locuințe.

Secţiunea se compune dintr-un tronson. Fiecare tronson realizează  20 apartamente, de următoarele mărimi:

- 12 apartamente cu 1 cameră

-  6 apartamente cu 2 camere

-  2 apartamente cu 3 camere

Suprafața construită la sol/bloc este de: 360,76mp x 4 blocuri = 1.443,04 mp

Suprafaţa apartamentelor şi spaţiile comune vor respecta L 114/1996 – Legea locuinţei. Accesul la blocuri se va face din str. 8 Martie. Din punct de vedere arhitectural blocurile se încadreaza în caracterul general al zonei.

Utilitățile necesare punerii în funcțiune a blocurilor de locuințe (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, parcări, spații verzi, etc), se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului Tirgu Mures.

Suprafața carosabilă ocupată de lucrare este de 1.172,00 mp, suprafața parcajelor este de 1.200,00 mp, suprafața trotuarelor este 1.240,00 mp

Sistemul rutier

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de traficul de necesitatea de a prelua solicitările traficului de perspectivă, concluziile studiului geotehnic, precum și de tema de proiectare pusă la dispoziție de către beneficiar.

Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53” au fost stabiliți în Studiul de Fezabilitate, după cum urmează:

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 28.480.551,01  lei

din care C+M (lei cu TVA): 22.659.714,91 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanță

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Suprafata construita la sol/bloc este de: 360,76mp x 4 blocuri = 1.443,04 mp

Suprafața carosabilă este de 1.172,00 mp,

Suprafața parcajelor este de 1.200,00 mp,

Suprafața trotuarelor este 1.240,00 mp,

Suprafata spatii verzi 5.405,80 mp,

Suprafata spatiu de joaca 154,00 mp

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş, indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul “Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53”.

Aviz favorabil					      	Director exec. adj.,

ing. Popistan Dorin

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		       Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                           (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ

Initiator													PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2021

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici,  pentru obiectivul

“Locuințe sociale 8 Martie nr. 53”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

a)  referatul de aprobare nr.57591/1633/12.08.2021 initiat de Primar prin Direcția Tehnică privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ” Locuințe sociale 8 Martie nr. 53”

b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- art. 2 lit. b, art. 5 alin.(1), lit. a, art. 7 alin (2) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, u modificările și ccompletările ulterioare

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul ” Locuințe sociale 8 Martie nr. 53”, în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 28.480.551,01  lei

din care C+M (lei cu TVA): 22.659.714,91 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Suprafata construita la sol/bloc este de: 360,76mp x 4 blocuri = 1.443,04 mp

Suprafața carosabilă este de 1.172,00 mp,

Suprafața parcajelor este de 1.200,00 mp,

Suprafața trotuarelor este 1.240,00 mp,

Suprafata spatii verzi 5.405,80 mp,

Suprafata spatiu de joaca 154,00 mp

Descrierea sumară a investitiei este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ