# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 3.985/67/DT/18.01.2022

Initiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„Expertiză tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”

Obiectul prezentului studiu reprezintă prelungirea străzii Mureșeni, prin reabilitarea unei porțiuni de 1.211 ml, modernizarea și extinderea podului rutier existent, amenajarea albiei pârului Cocoș, respectiv asfaltarea carosabilului auto, amenajarea trotuarelor, a acceselor la proprietăți și a șanțurilor.

De asemenea cu această ocazie se va realiza extinderea rețelei de iluminat public și se va realiza canalizație pentru fibre optice pe porțiunea studiată.

Situaţia existentă:

Sistemul rutier este alcătuit din balast

Lungimea străzii studiate este de 1.211 m cu lăţimea părţii carosabile variabilă de 5 – 7 m.

Evacuarea apelor se realizează gravitaţional pe suprafaţa carosabilă.

Circulaţia pietonală se desfăşoară pe partea carosabilă.

În această situaţie apar următoarele probleme:

- este periclitată siguranţa circulaţiei, traficul se desfăşoară greoi sau chiar este blocat în perioadele cu precipitaţii, la topirea zăpezilor

- cresc cheltuielile de reparare a autovehiculelor populaţiei, societăţilor etc.

- duratele economice de transport persoane şi mărfuri sunt mari

- este scăzută atracţia investitorilor privaţi de a face investiţii în zonă

Prin corectarea acestor neajunsuri se va asigura o bună circulaţia a tuturor tipurilor de vehicule în toată perioada anului. Profilele transversale în curbe au fost proiectate corespunzător vitezelor de proiectare şi a razelor de racordare în plan.

Toate lucrările se vor desfăşura în limitele zonei de siguranţă a drumului fără ocuparea altor terenuri.

Situaţia propusă:

Drumul propus pentru modernizare are un sistem rutier şi caracteristici geometrice care    nu corespund categoriei de drumuri locale. Platforma străzii nu respectă panta transversală (deverul) şi prezintă şleauri şi gropi care îngreunează circulaţia şi fac ca apa să băltească pe perioade lungi şi să se infiltreze în patul drumului. Lipsa şanţurilor, podeţelor şi colmatarea lor acolo unde există duce la o circulaţie nedirijată a apei, care de multe ori se scurge pe mijlocul străzii. Sunt necesare podeţe pentru a se putea realiza accesul la proprietăţile aferente (în anotimpurile ploioase şi atunci când se topeşte zăpada strada devine impracticabilă în unele locuri).

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 8.710.281,28 lei la care se adaugă TVA în valoare de

1.639.483,66 lei, din care C+M  7.401.893,28 lei la care se adaugă TVA în valoare de

1.406.359,74 lei.

a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general;

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 10.349.764,94 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 8.808.253,02 lei

b) indicatori minimali, indicatori de performanţă

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =     1.211 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     7.456 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     1.407 mp.

- Suprafaţa pistă de ciclişti              =     2.356 mp.

-     Lungime trotuare                          =     1.190 ml.

-     Lungime pistă de bicicliști           =     1.190 ml

-     Pod existent reabilitat și extins     =     1 buc

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”

Director exec. adj.,

ing. Popistan Dorin

Aviz favorabil                                 Aviz favorabil                                         Aviz favorabil

Direcția Juridică	            DIRECTOR Direcția Economică		     Director SPADP 	         	________                             ec. Crăciun Ioan Florin		             ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2022

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„Expertiză tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3.985/67/DT/18.01.2022  inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Expertiză tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) şi art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și  indicatorii tehnico–economici pentru obiectivul „Expertiză tehnică şi DALI, Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre după cum urmează:

valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei cu TVA inclus): 10.349.764,94 lei

din care C+M (lei cu TVA inclus): 8.808.253,02 lei

- Lungime drum totală                    =     1.211 m.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     7.456 mp.

- Suprafaţa trotuare                         =     1.407 mp.

- Suprafaţa pistă de ciclişti              =     2.356 mp.

-     Lungime trotuare                          =     1.190 ml.

-     Lungime pistă de bicicliști           =     1.190 ml

-     Pod existent reabilitat și extins     =     1 buc

DALI este prezentat în Anexa nr. 1, anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiții „ Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti”

Art. 3. Expropiatorul este Municipiul Târgu-Mureș, conform art2), alin.(2), din Legea 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcția Juridică, Direcţia Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcţiei Tehnice

- Direcţiei Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ