# ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ 									INIŢIATOR,

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ					            PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC                                         		Soós Zoltán

Nr. 11029/2176 din 20.02.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI.  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“

Strada Bolyai, situată în intravilan, în zona centrală a municipiului, se încadrează conform P.U.G. al localității în vigoare în unitatea teritorială de referință pentru zone construite protejate CP1a – Subzona centrală protejată datorită valorilor arhitecturale și urbanistice, făcând parte din  Zona centrală suprapusă nucleului istoric în care se menține configurația țesutului urban tradițional. Suprafața străzii, conform Extrasului de Carte Funciară atașat, este de 12.895 mp.Suprafața zonei de intervenție de pe acestă stradă, conform proiectului de față, este de 2.663 mp.

Analiza situației existente a străzii studiate s-a realizat urmărind următoarele obiective strategice: impactul asupra mediului, accesibilitatea, siguranța și calitatea vieții, eficiența economică. În concluzie, principalele deficiențe identificate constau în următoarele:

- mediul are de suferit din cauza poluării fonice și poluării prin emisii de carbon rezultate în urma traficului auto aflat în creștere, fiind deja ridicat;

- mobilitatea tuturor participanților la trafic (pietoni, bicicliști, automobile) este îngreunată de numărul mare de parcări amenajate pe o latură a străzii, de trotuarele subdimensionate și de lipsa traseelor dedicate bicicliștilor; se observă o alocare dezechilibrată a spațiului în favoarea traficului auto şi a parcării autovehiculelor;

- siguranța și calitatea utilizării acestor spații publice sunt diminuate de nivelul scăzut al iluminatului public;

- calitatea spațiului urban este afectată de prezența cablurilor aeriene;

- calitate nesatisfăcătoare a spațiilor dedicate pietonilor (spații neatractive, suprafețe de călcare degradate, mobilierul urban practic inexistent);

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției tehnice:

- prioritizarea mobilității bazate pe mersul pe jos, cu bicicleta, cu scopul de a descuraja deplasarea cu autoturismele personale în centrul istoric;

- creșterea cotei modale a transportului public și nemotorizat pe jos, cu bicicleta;

- ocolirea centrul istoric de traseele de tranzit auto;

- diminuarea traficului rutier, reducerea congestiei în zona centrală, îmbunătățirea condițiilor de trafic (timpi de parcurgere, timpi pierduți, viteze de deplasare);

- reducerea emisiilor de carbon / gazelor cu efect de seră și poluării fonice; scăderea consumului energetic;

- crearea unei rețele de spații pietonale care să redea centrul istoric pietonilor de toate categoriile și vârstele, protejând persoanele cu dezabilități;

- protejarea și punerea în valoarea a multitudinii de monumente care se regăsesc în zona de intervenție; activarea si recuperarea acestor spații de patrimoniu, alături de creșterea atractivității acestora pentru locuitori și turiști.

Indicatorii tehnico – economici

Pentru obiectivul de investiţii

„DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Scenariu 1

Cheltuieli pentru investiția de baza (Cap.4) : 3.810.562,98

exclusiv TVA, sau 4.534.569,95 cu TVA

Cheltuieli C+M : 4.542.718,82 lei exclusiv TVA, sau 5.405.835,40 lei cu TVA

Cheltuieli totale: 7.380.062,04 lei exclusiv TVA, sau 8.772.779,55 lei cu TVA

Scenariu 2

Cheltuieli pentru investiția de baza (Cap.4) : 3.878.462,98  lei exclusiv TVA, sau 4.615.370,95 lei cu TVA

Cheltuieli C+M : 4.611.297,82 lei exclusiv TVA, sau 5.487.444,41 lei cu TVA

Cheltuieli totale: 7.480.459,67 lei exclusiv TVA, sau 8.892.109,40 lei cu TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/ capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

| Suprafață în acte str. Bolyai (CF nr. 133464) | 12.895 mp |
| --- | --- |
| Suprafață de intervenție | 2.663 mp |
| Situația existentă |  |  |  | Situația propusă |  |  |
| Locuri de parcare: | 44 | buc. |  | Locuri de parcare: | 0 | buc. |
| Arbori: | 34 | buc. |  | Arbori, rezultat, din care: | 37 | buc. |
|  |  |  |  | se păstrează | 32 | buc. |
| Suprafață turnată, din care: | 760 | mp |  | se renunță, bolnavi | 1 | buc. |
| asfaltat | 676 | mp |  | se replantează | 1 | buc. |
| betonat | 84 | mp |  | se plantează | 4 | buc. |
| Suprafață spații verzi: | 52 | mp |  | Suprafață spații verzi: | 156 | mp |
| Suprafață pavată, din care: | 1.851 | mp |  | Suprafețe minerale, din care: | 2.455 | mp |
| parcare | 629 | mp |  | stabilizat, ”wassergebundene” | 37 | mp |
| trotuar | 1.222 | mp |  | pavaj granit, format mic | 306 | mp |
|  |  |  |  | feldspat/andezit, format mare | 2.112 | mp |
| Suprafață carosabilă: | 1.388 | mp |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suprafață ”shared space” | 644 | mp |
| Suprafață pietonală, din care: | 1.275 | mp |  |  |  |  |
| spații verzi | 52 | mp |  | Altele | 52 | mp |

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii

Proiectul este viabil din punct de vedere al beneficiilor economice necuantificabile.

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni

A se vedea graficul de realizare și eșalonarea costurilor anexat prezentei documentații.

Durata de execuţie a lucrărilor este de 8 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activităţile suport (achiziţii, publicitate, etc.) este de 20 luni de la începerea implementării proiectului.

e) comparaţia scenariilor / opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

Diferența majoră din punct de vedere tehnic este faptul că în cazul stratului de balast stabilizat (Scenariul 2), alcătuit din agregate naturale stabilizate cu ciment nu este permisă circulația autovehiculelor pe stratul realizat timp de 7 zile pentru atingerea rezistenței la compresiune, aceste condiționări tehnice nefiind necesare în cazul straturilor de fundație alcătuite din piatră spartă (Sceenariul 1)

. În acest interval de timp de 7 zile, stratul este protejat împotriva evaporării apei cu nisip menținut în stare umedă sau cu o peliculă de protecție, precum și în situația în care temperatura exterioară scade sub valoarea de +5°C fiind necesară protejarea acestuia cu rogojini sau prelate astfel încât să se asigure deasupra stratului realizat un strat de aer staționar, neventilat la temperatura minimă precizată anterior. Aceste condiționări tehnice pe perioada de execuție pot să creeze dificultăți în realizarea stratului de balast stabilizat datorate pe de o parte condițiilor atmosferice, pe de altă parte legate de perioada mai îndelungată de interzicere a circulației autovehiculelor pe stratul realizat.

Eliminarea stabilizărilor cu ciment aduce beneficii și în contextul arealului de patrimoniu deosebit al amplasamentului eliminând cristalizările inverse de săruri provenite pe termen scurt din acțiunile chimice ale infiltrării cimentului în rocile calcaroase ale structurilor de fundații și parament. În urma acestor cristalizări ”de igrasie” apar distrugeri masive ale fondului construit valoros.

f) selectarea şi justificarea scenariului / opţiunii optim(e), recomandat(e)

Având în vedere diferențele de cost descrise la capitolul de mai sus și la capitolul „.Costurile estimative ale investiției“(A se vedea devizele generale anexate - Anexa 2) se recomandă adoptarea Scenariului 1.

Prin soluția aleasă:

- se oferă o soluție viabilă printr-o investiție la standarde europene în ceea ce privește calitatea lucrărilor ce vor fi executate.

- se folosește, cu randament ridicat, o tehnologie de execuție simplă, ușor de însușit și aplicat.

- se obține un strat rutier puternic, ce necesită o întreținere ulterioară simplă și destul de puțin costisitoare.

- se poate da în circulație imediat după terminarea lucrărilor de etanșare

Director,

Moldovan Florian

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

INIȚIATOR,

PRIMAR

SOÓS ZOLTÁN

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul:

„DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11029/2176 din 20.02.2024, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul public Administrația Domeniului Public, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a  indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției , pentru proiectul: „ DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“ “

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, Proiectul nr.01/2023 privind „ DALI Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“ “elaborat de către SC. MOSSFERN SRL.

Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. ........................;

Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. _________________;

Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef nr. _________________;

În conformitate cu:

- Art. 1-2, art. 5 și art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificîrile și completîrile ulterioare,

- Art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- Art. 3, alin (1), lit. a), f); art. 5, pct 2, lit. a) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. b), alin (4) lit. d), art. 136 alin (1), art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică (anexa nr. 1)  faza DALI., pentru proiectul: „Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“ .

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, inclusiv  anexa nr. 2 privind proiectul: „ Reamenajare strada Bolyai din municipiul Târgu Mureș, tronson între piața Trandafirilor și strada Kőteles Sámuel“ .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcția Economică, Direcția Arhitect Şef şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Economice

- Direcţiei Arhitect Şef

- Serviciului public - Administraţia Domeniului Public

Viză de legalitate,

Secretar general al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga