# ROMÂNIA							     (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ				                      	  Initiator

DIRECȚIA TEHNICĂ						        	 PRIMAR

Nr. 4.914 /173 /DT/26.01. 2024					             Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

“Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”

Proiectul  propune prelungirea străzii Gheorghe Marinescu pe o lungime de 808 m pentru a fluidiza traficul de pe strada Gheorghe Marinescu. Prin proiect se prevăd de asemenea si trotuare și piste de biciclete și parcări (unde permite situația), astfel asigurându-se accesul către strada Stejarului. Ca soluție tehnică pentru partea carosabilă și pista de bicicliști se impune îmbrăcăminte din mixturi asfaltice, respectiv pavaj din dale prefabricate și vibro-presate de beton pentru parcări și trotuare.

Investiția propusă se realizează în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, în corelare cu strategia județului Mureș, respectând Planul Urbanistic General aprobat.

Situația existentă:

Prelungirea străzii Gheorghe Marinescu are o lungime de aproximativ 808 m, fiind un teren în pantă, neamenajat care face legătura între Spitalul Județean și strada Stejarului, spre Sângeorgiu de Mureș

Situația propusă:

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă amenajarea străzii care va facilita accesul spre obiectivele locative (blocurile și casele de locuit) și sociale (Spitalul Județean Mureș) va facilita circulația ambulanțelor și autovehiculelor de specialitate. La realizarea obiectivelor se va ține cont de asigurarea accesului rutier, pietonal și a bicicliștilor, realizarea parcărilor autoturismelor, evacuarea apelor pluviale de pe obiectivele studiate.

Tronsonul studiat va face legătura între strada Gheorghe Marinescu și strada Stejarului. Tronsonul va avea începutul la km 0+290, strada Căpâlna și se va finaliza cu accesul în strada Gheorghe Marinescu. Această soluție va fluidiza traficul rutier (ambulanțe, autovehicule de specialitate) din Sângeorgiu de Mureș spre Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș, cartier Cornișa și cartierul Gheorghe Marinescu.

Proiectantul a propus, conform HCL 907 2 scenarii : Scenariul 1 = (lei cu TVA) =12.087.789,023 lei, din care C+M = (lei cu TVA) = 10.256.967,00 lei și Scenariul 2 = (lei cu TVA) = 13.785.500,423 lei, din care C+M =(lei cu TVA) = 11.787.479,55 lei.

Se preconizează următoarele categorii de lucrări :

Carosabil = 7.450 mp,

Pista pentru bicicliști = 2.195 mp,

Trotuare = 2.390 mp,

Parcări = 610 mp

Comparând scenariile propuse din punct de vedere financiar, analizând avantajele și dezavantajele, selectarea și justificarea scenariului optim recomandat pentru această investiție este Scenariul 1

Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”” au reieșit din devizul general întocmit de proiectant.

Indicatorii tehnico-economici în conformitate cu devizul general:

valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 12.087.789,023 lei

din care C+M (lei cu TVA): 10.256.967,00 lei

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului General anexat, pentru obiectivul de investiții  ,,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”

Aviz favorabil					      					                         Director executiv

ing. Racz Lucian

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Inițiator												   PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2024

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții   ,,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 4.914/173/DT/26.01.2024 initiat de Primar prin Direcția Tehnică privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții : ,,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”

- Rapoartele de specialitate ale Direcției Economice și Direcției Juridice

c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1), art.196 alin.1, lit a, art.243 alin. 1 lit.a din  OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,,Prelungire strada Gheorghe Marinescu până la strada Stejarului”, conform anexei (deviz) care face parte integrală  din proiectul de hotărâre, după cum urmează:

Se preconizează următoarele categorii de lucrări :

Carosabil = 7.450 mp,

Pista pentru bicicliști = 2.195 mp,

Trotuare = 2.390 mp,

Parcări = 610 mp

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 12.087.789,023 lei

din care C+M (lei cu TVA):  10.256.967,00 lei.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ